## Slide 1: KARDİYOVERSİYON
DR. AYŞE DUA AY

## Slide 2
Kalbin düzensiz atmasını düzeltmek veya normal ritmine döndürmek amacıyla uygulanan bir prosedürdür.

## Slide 3
Elektriksel kardiyoversiyon, genellikle hastanın bilincini kaybetmesini önlemek için genel anestezi altında yapılır. Bu prosedür, kalbin elektriksel sistemindeki anormal aktiviteyi düzelterek düzenli bir ritme geri dönülmesini sağlar

## Slide 4: Aşağıdaki durumlarda kardiyoversiyon yapılmaktadır:
Atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ventriküler taşikardi, atriyal flutter gibi hızlı ve düzensiz kalp atışları, kalp yetmezliği, pıhtılaşma riski ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kardiyoversiyon, bu tür kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olur.

## Slide 5: Kardiyoversiyon, aşağıdaki durumlarda da kullanılabilir:
Kalp pili veya implante edilebilir defibrilatör takılmadan önce
Kalp cerrahisi öncesi
Doğum sırasında

## Slide 6: Kardiyoversiyon iki şekilde yapılabilir:
1. Elektrikli Kardiyoversiyon:
2. İlaçlı Kardiyoversiyon:

## Slide 7: Elektrikli kardiyoversiyon
Bu yöntem, kalbin normal ritmini geri kazanmak için elektrik şoku kullanır.

## Slide 8: Aşamalar.
Hasta hazırlığı: Hasta sedyeye yatırılır ve sedasyona alınır. Sedasyon, hastanın işlem sırasında rahatlamasını ve ağrı hissetmemesini sağlar.
Elektrot yerleştirilmesi: Göğse ve sırtına önceden belirlenmiş noktalara elektrotlar yapıştırılır.
Enerji seçimi: Doktor, hastanın durumuna göre uygun enerji seviyesini seçer.
Şok uygulaması: Elektrotlara seçilen enerji seviyesinde şok verilir.
İzleme: Hasta işlemden sonra bir süre izlenir. Kalp ritmi ve diğer hayati fonksiyonlar takip edilir.

## Slide 9: İlaçlı kardiyoversiyon
Bu yöntem, kalbin ritmini düzenlemek için ilaç kullanır.

## Slide 10: Aşamalar:
Hasta hazırlığı: Hastanın tıbbi geçmişi ve ilaç kullanımı değerlendirilir.
İlaçların verilmesi: Doktor, hastanın durumuna göre uygun ilaçları ve dozları seçer.
İzleme: Hasta ilaçları aldıktan sonra bir süre izlenir. Kalp ritmi ve diğer hayati fonksiyonlar takip edilir.

## Slide 11
Kardiyoversiyonun hangi yöntemle yapılacağı, hastanın tıbbi geçmişine, kalp ritminin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

## Slide 12
Kardiyoversiyon, birçok hastada kalp ritmini düzeltmek için etkili bir tedavidir. Başarı oranı, kalp ritminin türüne, hastanın tıbbi geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

## Slide 13
Elektrikli kardiyoversiyonun genel başarı oranı %90'ın üzerindedir.
Birçok hastada tek seferde kalbin normal ritmine dönmesi sağlanır.
Bazı hastalarda birden fazla şok gerekebilir.

## Slide 14
İlaçlı kardiyoversiyonun genel başarı oranı %70-80'dir.
Elektrikli kardiyoversiyona göre daha az etkilidir.

## Slide 15: Kardiyoversiyon sonrası:
Çoğu hasta işlemden sonra birkaç saat içinde taburcu edilir.
Bazı hastalarda işlemden sonra göğüs ağrısı veya yorgunluk gibi geçici yan etkiler görülebilir.
Nadir olarak, kardiyoversiyona bağlı olarak kanama, kan pıhtılaşması veya kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar görülebilir.

## Slide 16
Kalp ritminin tekrarlama riski vardır.
Hastalar, kalp ritmini düzenlemek için ilaç kullanmaya devam etmesi gerekebilir.

## Slide 17: Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon Farkı Nedir?
Kardiyoversiyon, atrial fibrilasyon ve supraventriküler taşikardi gibi çeşitli kalp ritmi bozukluklarında kullanılırken, defibrilasyon sadece ventriküler fibrilasyonda kullanılır.
Defibrilasyonda maksimum enerji verilir, kardiyoversiyonda düşük enerji ile başlanır her aşamada arttırılır. 3. aşamada maksimum enerji verilebilir

## Slide 18: Defibrilasyon ile kardiyoversiyon arasındaki senkronizasyon farkı
Kardiyoversiyonda cihaz senkronizasyonu okur, tuşa bastığımızda hemen şoku vermez, uygun zamanda (R dalgasını bekler) verir

## Slide 19: Kardiyoversiyon Ne Zaman Yapılmalı?
Kardiyoversiyon, atriyal fibrilasyon veya diğer düzensiz ritimler nedeniyle ortaya çıkan belirtiler veya komplikasyonlar durumunda yapılabilir. Bu durumlar arasında şiddetli solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, bayılma veya kan pıhtılarının oluşumu yer alabilir. Ancak, kardiyoversiyonun ne zaman yapılacağına karar vermek için hastanın durumu, semptomları ve kardiyologun değerlendirmesi göz önüne alınmalıdır. Acil durumlarda, özellikle ventriküler fibrilasyon gibi hayati tehlike arz eden durumlarda, hemen defibrilasyon uygulanabilir.

## Slide 20
ÖRNEKLER:

## Slide 22: ATRİYAL FİBRİLASYON

## Slide 23: ATRİYAL FİBRİLASYON
= KARDİYOVERSİYON

## Slide 25: VENTRİKULER TAŞİKARDİ

## Slide 26: VENTRİKULER TAŞİKARDİ
= KARDİYOVERSİYON

## Slide 28: ATRİYAL FLUTTER

## Slide 29: ATRİYAL FLUTTER
=KARDİYOVERSİYON

## Slide 31: VENTRİKULER FİBRİLASYON

## Slide 32: VENTRİKULER FİBRİLASYON
= DEFİBRİLASYON

## Slide 34
TEŞEKKÜRLER 

## Slide 35: KAYNAKÇA:
https://www.livhospital.com/kardiyoversiyon-nedir
https://www.youtube.com/watch?v=EOXleXhVctM